| 包号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 高清会议终端 | 1 | 台 | 1、分体式高清终端； 2、视频接口支持HDMI、VGA输出； 3、音频接口OMTP标准输入/输出，标准3.5mm； 4、视频输出分辨率支持1080P，支持4K高清输出3280x2000分辨率； 5、网络接口：网卡10M/100M/1000M自适应，内置WIFI模块最大传输速度300M以上；支持IPv4和IPv6网络协议； 6、支持 64Kbps-8M 会议带宽， 最高支持1080P60双流会议； 7、支持 H.264、H.264HP、H.264SVC 视频编解码，支持 H.239、 BFCP 双流协议； 8、具备全适配能力, H.264SVC+SEC3.0 超强抗丢包技术，在网络20%丢包情况下仍可保证音视频会议正常进行。 |
| A包 | 液晶电视 | 2 | 台 | 1.1920*1080全高清屏幕。2.H.265解码， 画面增强技术。 3.含32-70寸液晶电视落地支架两套。 |
| A包 | 视频会议软件 | 1 | 套 | 1、会议方数：10方； 2、视频编码：1080P 30帧 H.264(SVC)全频段音频； 3、兼容H.239/SIP协议发送和接收。 4、1Mbps-8Mbps呼叫速率； 5、支持视频会议功能：支持远程视频会议，视频分辨率最高可实现1080P；支持视频会议接入会议ID号码的自定义设定（随机或固定会议ID）； 6、支持共享屏幕功能：共享屏幕，如桌面、图文或办公软件、实时流媒体等共享，支持标注和文字交流； 7、支持会议录制：录制文件存储在本地服务器或云端存储。具备本地导出和云端删除等管控功能； 8、支持对接传统视频会议系统：支持对华为、中兴、思科、宝利通等通用视频会议品牌硬件产品的对接； 9、包含安装服务费。 |
| A包 | 会议摄像机 | 2 | 台 | 1、10倍光学变焦 视频格式：1080P30帧；水平355°，垂直135°调整； 2、视频接口：USB2.0接口 支持UVC协议控制，免驱即插即用； 3、支持OSD菜单球机菜单，速度匹配64个预置位 4条巡航，巡航调用/边界扫描/自动增益/白平衡/背光补偿/图像翻转功能。 |
| A包 | 会议全向麦 | 2 | 台 | 1、360度全向拾音，拾音半径3-6米； 2、大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出； 3、业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长。 |
| A包 | pc电脑 | 2 | 台 | 联想商用启天M510AMD/A6 Pro-8580（双核3.8GHz） /B350主板芯片组 /4GB-DDR4内存 /256G 硬盘 /180W 85%高能效电源 /PS2防水键盘 /USB光电鼠标 /联想智能云教室 /Win7 /主机三年全保及上门，门到桌安装验机服务，原厂400/800售后电话，全年365天无休，第2自然日上门服务、产品一机一码，确保原装正品 |